Elektroniikkatuotannon kysymyksiä

- Miten tuotanto voidaan jakaa kolmeen eri haaraan tuotantomäärien ja tuotantoprosessin jatkuvuuden perusteella?

- Mainitse neljä tuotannontekijää ja kerro niistä kaikista selventävä esimerkki.

- Mainitse testausstrategioiden pääperiaatteita (väh 6kpl).

4. Miksi testaus on niin tärkeää?

5. Mainitse neljä eri testaustapaa ja kerro niistä esimerkkejä tai piirroksia.

6. Kerro pintaliitos juotoslinjan työvaiheiden nimet 7kpl.

7. Mikä on kuljettimen tehtävä?

8. Mikä on raakkeli?

9. Mikä on stensiili?

10. Miten pastanpaino tehdään?

11. Mitä ladontakone tekee?

12. Mainitse ladontakoneesta tärkeitä ominaisuuksia.

13. Mitä juotosuuni tekee?

14. Miten reflow linjassa juotosprosessi etenee?

15. Montako 0603 kotelon komponenttia mahtuu 10mm*10mm levylle kun kaikki komponentit asetetaan samansuuntaisesti?

16. Jos komponentin sivulla on kuusi jalkaa ja jalkaväli 50 mil sekä reunimmaisesta jalasta komponentin äärireunaan on 0,1mm mikä on oltava komponentin koko sivun pituus?